## Slide 1: 목재의 신소재
발표자 : 이정건 홍선학 장은숙

## Slide 2: 목재를 응용한 신소재
목재란? 목재의 장단점
루나우드
세라믹목재
NT판넬

## Slide 3: 목재란? 목재의 장단점
목재란?
건축·가구·종이·펄프 등 여러 가지 이용목적으로 벌채된 수목,
때로는 사용목적에 맞게 필요한 형태나 크기로 만들어내기도 한다.

## Slide 4: 목재란? 목재의 장단점
목재의 장점
가볍고 가공이 쉽다
열전도율과 열팽창율이 작다
충격,진동 등의 흡수성이 크다
산이나 알칼리에 대한 저항성이 크다

## Slide 5: 목재란? 목재의 장단점
목재의 단점
습기가 많은 곳에서 부식되기 쉽다
충해나 풍화에 의해 내구성이 떨어진다
흡수성이 크며 건조시 형태가 잘 변형된다
강도변화가 심하다 (재질, 방향등에 따라)

## Slide 6: 루나우드
루나우드의 특징
목재 보존특성(부패하지 않음, 습기에 강함)과 날씨에 대한 저항성이 향상
열처리하여 수분이 조절된 상태이므로 변형이 거의 없어 치수가 안정적
고급스러운 느낌
표면의 경도향상
단열 성능이 개선
가볍고 부드러움
특유의 구운나무향

## Slide 7: 루나우드

## Slide 8: 루나우드

## Slide 9: 루나우드

## Slide 10: 세라믹 목재
1. 세라믹 목재란?
외관은 보통목재와 같으나 불에 타지 않으며 썩지도 않고 흰개미에게도 강한 목재.
사람과 가축들에게도 무해하고 그 효과도 길어 차세대 목재로 각광받고있는 목재

## Slide 11: 세라믹 목재
2.세라믹 목재 제조방법
세라믹 목재를 만들 때에는 목재를 구성하는 세포 내강의 공간뿐만 아니라 세포벽 중에도 불용성 무기물질을 생성하여 목재세포를 완전히 덮어야함.
불용성 무기물이여야 빗물에 유출되지 않으며 유기물은 불연화가 불가능하기 때문이다.
그러나 불용성 무기물은 목재중에 직접 넣을수가 없으므로2종의 수용성 무기물질을 단계적으로 목재중에 주입한 후 목재내에서 반응시켜 불용성 화합물로 변화시키는 방법을 사용.

## Slide 12: NT판넬
목재섬유 펌프를 압축한 판넬
천연셀룰로오즈와 친환경수지를 합침하여 고 압축한 판넬

## Slide 13: NT판넬
1. 살아있는 선명한 색감과 채도
NT판넬은 색채 해상도가 뛰어나 건물외관이 항상 밝고 선명함을 유지할 수 있습니다.
해외 건축 잡지나 유명건물에서 볼수있는 그런 느낌의 색상과 질감으로, 고급스러움이 한층 더해집니다.
2. NT판넬은 인체에 무해하며 친환경 국제산림관리협의회 인증 1등급의 재료입니다.
3. NT판넬 평탄성은 유리보다 뛰어나며, 직진성은 건축물의 엣지(Edge)를 살립니다.

## Slide 14: NT판넬
4. 외장재의 일반적인 단점인 탈색과 변질이 없습니다.
UV(자외선 차단) 성능만으로 탈색,변질 현상을 막을수는 없습니다.
NT판넬은 강력한 내화학성 기술을 보유한 유일한 품질로 어떠한 외부의 혹독한 환경에서도 변질없는 내화학성 성능이 핵심 기술입니다.
결과적으로 청소가 쉽고, 기름때나 접착성 물질은 신나나 약품으로 닦아도 NT표면은 이상없습니다 이와 같이 유지 보수성이 탁월하며 항상 신축건물처럼 산뜻하고 시설물 보존 기능이 매우 뛰어납니다, 오염이 심한 도심 속 환경과 공공장소에도 항상 새 건축물같이 유지됩니다.

## Slide 15: NT판넬
NT판넬(푼더막스)는 함수율이 1%입니다. 이것은 완벽한 방수성과 변질없는 내구성을 의미합니다. 함수율1%는 대단히 뛰어난 기술로, 세라믹 타일같은 내구성을 지니게됩니다.
따라서 NT판넬은 탈색,박리,변형없는 방수 기능을 지니게되고, 심지어 물에 넣고 삶아도 변형이 없습니다.

## Slide 16: NT판넬
Notes: 광고물간판재 계단난간재

## Slide 17: NT판넬
Notes: 내장재 벽체 테라스난간

## Slide 18: NT판넬
Notes: 조형물 외장마감재

## Slide 19: 끝