## Slide 1
건축에 쓰이는 목재의 특성
환경재료학개론
조원
김기연
남유려
안정현
정준혁

## Slide 2
INDEX
PART 2
특성
PART 1
일반적 특징
PART 3
장단점과
그 보완

## Slide 3
PART 1
일반적 특징
목재의 성질
목재는 수종에 따라 재질이 다르며 동일 수종이라도 산지, 기후, 성장상태, 수령, 벌목시기 등에 따라 그 재질이 현저하게 다르다. 따라서 목재를 사용할 때에는 목재의 기본적인 성질을 올바르게 이해하고 특징을 잘 살려서 적절하게 사용하여야 한다.
색깔, 광택
색깔
목재의 색은 색소의 차이에 따라 다르며 수종에 따라 거의 일정하다. 그러나 동일 수종이라도 산지, 벌채시기, 벌채 후의 시일 경과 등에 따라 다양한 색깔을 나타낸다.
광택
목재는 재명을 대패질하면 일반적으로 우미한 광택을 내며, 그 정도는 절단면의 방향에 따라 많은 차이가 난다. 일반적으로 재질이 치밀하고 단단할수록, 수선 이 많을수록, 심재가 변재보다, 활엽수가 침엽수보다 광택이 좋다.

## Slide 4
PART 1
일반적 특징
구조재로서의 특징
˚ 가볍고 비중이 작으나 압축강도, 인장강도, 비강도가 크다.
˚ 가공성 및작업성이 좋다.
˚ 중량에 비해 강도가 높아 특히 수평 구조재로서 적합하다.
˚ 구조변경이나 장래증축 등 설계 가변성, 응용성, 유연성 및 다양성이 좋다.
˚ 강철보다 열전도율이 훨씬 낮아 화재 발생이 쉽게 불이 붙지 않고 유독가스 발생이 적어 인명피해, 재산피해가 적다.
마감재로서의 특징
˚ 다공질 유기질이므로 열전도율이 작아 단열성이 크고 보온, 방한, 방수성이 우수하다.
˚ 실내의 흡습 조절능력이 우수하여 실내를 항상 쾌적하게 만들어 준다. (항상 습도 일정하게 유지)
˚ 공기정화, 공기 이온화, 향기 발산으로 쾌적한 실내환경을 유지한다. (산림욕 효과)
˚ 외관이 아름다워 친화감을 준다.
˚ 충격, 진동에 대한 흡습성이 크다.
˚ 자연기후 조절 능력이 있어 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하게 해주는 역할을 한다.

## Slide 5
PART 2
특성
방음성
콘크리트 벽으로 이루어진 방 내부에 소리를 흡수하는 물체가 없으면 소리가 벽에서 반사되어 메아리가 생긴다. 그러나 목재로 시공된 벽에는 목재가 소리를 흡수하고 약화시켜서 메아리가 생기지 않는다.
나무는 수많은 세포로 이루어져 있으며, 표면에는 무수히 많은 미세한 구멍들이 있어서 소리 에너지가
구멍 속에서 마찰과 점성 저항에 의해 또한 섬유의 진동에 의해서 열 에너지로 변환된다.
나무는 소리를 감쇄시키므로 표면에서 진동이 멀리 전달되지 못하며, 공명을 일으키는 진동의 진폭도 감소시킨다.
이와 같은 기능과 함께 나무의 단면을 불규칙하게 만들면 표면에서 소리가 감쇄되고, 난반사 되어
메아리가 생기지 않는다.
목재의 이 같은 음향에 대한 특성은 건물 외부로부터 내부로 전달되는 소음을 흡수하거나 약화시켜서
건물 내부를 조용하게 만든다.

## Slide 6
목재와 콘크리트 생활소음 비교

## Slide 7
PART 2
특성
단열성
건축에서 목재를 단지 단열의 목적으로 사용하는 경우는 드물지만, 열 교량역할을 잘 하는 철재 혹은 콘크리트 구조부재를 사용하는 건물보다 단열이 잘되는 목재 부재를 사용하는 목구조 건물의 열효율이 더 높다.
굵은 통나무로 지은 통나무 주택은 열질량이 커서 낮에 햇볕을 받거나 난방에 의해서 가열된 벽체가 주변의 온도가 내려가면 서서히 열을 방출해서 실내의 온도를 상당기간 따뜻하게 유지시켜준다. 이와 같은 현상이 열질량의 효과인 것이다.
→열질량이란 어떤 물질이 열을 받아들여 자체 내에 저장할 수 있는 능력을 말한다. 열을 저장할 수 있는 능력이 크면 클수록 열을 외부로 방출하는 과정에서 그 물질 자체에 온도 변화가 느리게 나타난다.
목재의 단열성능 - 벽돌의 6배 콘크리트의 7배
석재의 15배 철의 176배

## Slide 8
PART 2
특성
흡습성
흡습성- 실내의 습기가 많아지면 목재는 습기를 빨아들여 습도를 낮추고 습기가 적으면 목재가 가지고 있는 습기를 실내로 방출함으로써 습도를 조절하는 작용
-액체 상태의 수분뿐만 아니라 주변 대기로부터 증기의 흡수도 가능하다.
-발삼과 같이 매우 가벼운 목재는 약 800％, 일부 소나무류는 250％, 너도밤나무류는 120％ 정도까지 수분을 함유한다.
*강화 콘크리트 빌딩의 방의 평균 습도는 38~79%로 변화의 폭이 큰 반면에 통나무집과 목조주택의 야간 평균 습도는 55~70%를 1년 동안 유지하여 쾌적한 환경을 제공한다

## Slide 9
목재의 습도 조절기능
녹색-철제 빨강-목제
습 도

## Slide 10
PART 2
특성
원적외선
원적외선- 적외선 중에 파장이 4µm 이상인 것
가시광선보다 파장이 길어서 눈에 보이지 않고
열작용이 크며 침투력이 강하다
인체에 미치는 영향
- 피하층의 온도 상승, 미세혈관의 확장, 혈액 순환 촉진,
혈액과 인체와 기타 조직과의 신진대사 강화, 혈액
장애의 일소, 조직의 재생 능력 증가
- 지각 신경의 이상 흥분 억제, 자율신경의 기능 조정 등
목재의 온복사 작용
- 90% 이상의 원적외선 방사하므로 주거환경 내의 마루판, 벽판, 등이 원적외선 방출하게 되면 인체에 온열, 숙성, 자성, 건습, 중화, 공명작용을 통하여 건강한 체력을 유지, 질병 예방 및 치료 효과
- 목재는 계속해서 열을 뺏는 콘크리트의 “냉복사”와 달리 상온에서 원적외선을 방사하는 “온복사” 작용을 함.

## Slide 11
국내 수종의 원적외선 방사율

## Slide 12
PART 3
장단점과
보완
목재주택의 장점
① 내구력, 생산성, 경제성, 균일성, 보온성 등이 뛰어나다.
② 음의 흡수 및 차단성이 크며 흡수조절의 능력이 우수하다.
③공급량이 풍부하여 구하기가 쉽고 비교적 싸다.
④ 가볍고, 가공이. 쉬우며, 감촉이 좋다.
⑤ 비중에 비하여 강도가 크다. ⑥ 열전도율이 적으므로 보온, 방한, 방사성이 뛰어남
⑦ 종류가 많고, 각각 외관이 다르며, 아름답다.
⑧ 내산, 내약품성이 있고 염분에 강하다.

## Slide 13
PART 3
장단점과
보완
목재의 단점
① 낮은 온도에서 타기 쉬우므로 발화우려가 있다.
② 부패균에 의하여 부식되기 쉬우므로 내구성이 약하다.
③ 충해나 풍화로 수명이 단축된다.
④ 건조할 때 수축변형이 생겨서 제품의 치수나 형태 변형된다.
⑤ 주위의 습기에 흡습성 강하다.
⑥ 재질이 불일정하다.
⑦ 내화적이지 못하고 부식되기 쉽다.
⑧ 건조에 상당한 시일이 걸린다.
⑨ 습기가 많으면 썩기 쉽다.
⑩ 흠이 잘 생기고 고르지 않다.
⑪ 크고 긴 재료를 얻기 힘들어 강재나 콘크리트와
같이 큰 재료를 얻기 힘들다.
⑫ 재질 및 섬유방향에 따라 강도가 다르다.
목재의 단점 보완
① 질이 좋은 목재를 선택 사용
② 벌채시기를 가을이나 겨울에 벌채한 것을 사용
③ 수령은 장목기의 나무를 사용
④ 제재를 맞게함(곧은결이 우량재).
⑤ 알맞게 건조(기건상태)
⑥ 목재의 결합 방지
⑦ 적절한도장

## Slide 14
THANK
YOU
FOR YOUR
ATTENTION