## Slide 1: 탄소섬유
9조
박소영, 김재범, 오승훈, 최성인

## Slide 2: 목차
1. 탄소섬유 선정 이유는?
2. 탄소섬유란?
3. 탄소섬유의 기원
4. 탄소섬유의 종류와 제조
5. 탄소섬유의 특성
6. 개발과 응용 분야
7. (결론)

## Slide 3: 탄소섬유 선정 이유
탄소섬유는 강철 대비 1/5로 가볍고, 강도는 10배로 항공우주, 방위 산업 에너지 산업에 고강도 경량화 재료로 사용
 다양한 산업 분야에 대한 적용이 확대되고 성장 가능성이 높아지고 있는 현 시점에서 탄소섬유는 섬유 신소재로 다양하게 이용가능

## Slide 4: 탄소섬유란?
유기섬유 전구체를 가열하여 얻은 탄소함유율 90%이상인 섬유
종류 : 셀룰로오스계, PAN계, pitch계
탄소만으로 구성된 직경 5~15㎛의 섬유장
Ex) 장섬유, 단섬유

## Slide 5: 탄소섬유의 기원 – 에디슨의 전구
난 대나무섬유를
탄화시켜
전구의 필라멘트를 만들었지!

## Slide 6: 탄소섬유의 종류 - Cellulose계 탄소섬유
Rayon계 탄소섬유
셀룰로오스를 레이온으로 재가공하여
얻은 레이온 섬유를 전구체로 제조
전구체의 물성을 자유자제로 조정이 어렵지만 전구체를 얻는 경제적 용이함으로 계속적인 연구 및 생산이 이루어지고 있다.

## Slide 7: 용설란, 아마, 마황

## Slide 8: 탄소섬유의 종류 - PAN계 탄소섬유
폴리아크릴로니트릴(Polyacrylonitrile)
PAN은 현재까지 알려진 모든 탄소섬유의 전구체 중 가장 경제성이 높음
우주항공용 고강도 탄소섬유

## Slide 9: 탄소섬유의 제조 - PAN계

## Slide 10: 탄소섬유의 종류 - Pitch계 탄소섬유
Pitch섬유를 전구체로 함
높은 경제성으로 상업화 - 스포츠 및 산업용
부산물로 발생하는 오염물의 후처리비용이 많이듬
높은 강도 탄소 섬유의 제조 시 필수적인 구조제어가 쉽지않음

## Slide 11: 탄소섬유의 제조 - Pitch계

## Slide 12: 탄소섬유의 특성 - 형태적, 전기적
가늘고 길며 잘 구부러짐
다양한 형태 가공성 우수
전도성이 우수
X선 투과성 양호
전자파 방지

## Slide 13: 탄소섬유의 특성 - 화학, 물리적
불연성
화학적으로 안정, 산ᆞ염기 용매에 강함
산화에 의해 열화
고온의 공기에 약함

## Slide 14: 탄소섬유의 특성 - 기계적
밀도가 금속보다 작음
인장 강도, 인장 탄성률이 큼
내마모성, 윤활성이 우수

## Slide 15: 개발과 응용 분야
탄소 섬유

## Slide 16: 개발과 응용 분야 - 항공기,인공위성
가볍고 인장강도가 높기 때문에 경량화에 적합
로켓 연료용 탱크, 항공기 동체, 제트 전투기의 꼬리 날개에 사용중.
가격이 높아 저가격화에 대한 노력 필수.

## Slide 17: 개발과 응용 분야 - IT정보관련기기
경박단소(輕薄短小)화의 진전에 따라
IT관련 기기에 탄소섬유가 사용
도전성을 갖고 있어서 전자파를 방어
-컴퓨터의 오작동을 막는 소재로 사용

## Slide 18: 개발과 응용 분야 - 탄소섬유 복합재료
풍력발전의 블레이드
설비의 대형화 → 블레이드의 경량화와
고강성화에 대응
자동차의 연료탱크
지구 환경적 측면
→ 천연가스나 연료전지를 자동차 연료로 사용

## Slide 19: 개발과 응용 분야 - 스포츠
재료의 복합화에 의한 골프채의 고성능화
초경량 직물이 골프 클럽과 라켓에 사용
스포츠용 고급 자전거 부품의 프레임

## Slide 20: 결론 – 탄소섬유는...
철의 대체 소재로서 용도 및 시장이
앞으로도 더욱 확대될 것으로 전망
시장확대에 맞춰 개발방향이 전개 중
탄소섬유 가격은 공급 증대와 더불어
하향 화추세로 나아갈 것

## Slide 21: 참고문헌
[탄소섬유] 서인선, 박창걸 저
[탄소재료*탄소섬유]과학나눔연구회 저
[탄소재료 원리와 응용] 박수진 저
구글 – 블로그1, 블로그 2, 사진, pdf 1,
pdf 2
네이버 – 지식in, 블로그, 사진, 백과사전
즐거운 과학세상 사이언스올